Neste Marine 2T Масло для двухтактных моторов подвесных двигателей

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ API TD NMMA TC-W3

ОПИСАНИЕ Neste Marine 2T – моторное масло для всесезонного использования для двухтактных подвесных моторов. Его основу составляет парафиновое базовое масло с вязкостью SAE 40, в которое для обеспечения полного смешивания добавлено 20% растворяющих фракций. Новые беззольные присадки предотвращают износ и коррозию, а также образование нагара на поршнях, в камерах сгорания и выхлопных отверстиях. Neste Marine 2T эффективно смазывает быстродвижущиеся части современных двухтактных моторов. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА • Для систем смазки для инъекций и премиксов • Без золы • Низкие депозиты сажи и частиц

| ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | Marine |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность kg/m3 15oC | 872 |  |  |  |
| Температура вспышки oC (COC) | 58 |  |  |  |
| Температура застывания oC | -42 |  |  |  |
| Индекс вязкости | 142 |  |  |  |
| Вязкость cСт/ 100 °C | 8,5 |  |  |  |
| Сульфатная зола р-% | 0,001 |  |  |  |

Neste Marine 2T особенно подходит для смесей с малым соотношением в высоко мощных подвесных моторах с водяным охлаждением, и соответствует требуемым новейшим категориям качества NMMA TC-W 3. Оно также используется для смазки инжекцией снаружи и особенно подходит для современных сортов бензина. Масло окрашено в темно-синий цвет и поэтому легко убедиться содержит ли топливно-масляная смесь масло или нет. Neste Marine 2T можно использовать и в других двухтактных моторах. В случае более требовательных моторов профессионального назначения (в мотопилах, мотосанях и, как правило, в машинах с воздушным охлаждением) рекомендуется применять полусинтетическое масло Neste Super 2T или полностью синтетическое Neste Super Racing 2T и биологически распадающееся Neste Super Bio 2T. Необходимо придерживаться требований изготовителя мотора.